## Slide 1: Odoo  Autocad 整合設定手冊

## Slide 2: 設定網路磁碟機

## Slide 3: 設定網路磁碟機
磁碟機固定設為: O：
資料夾為: \\10.1.1.1\設計部\odoo_autocad

## Slide 4: 安裝Python
Windows7以上: python-3.10.9-amd64.exe
Windows7: python-3.10.9-amd64-full-win7.exe

## Slide 5: 安裝Python
Python為與Odoo溝通的工具

## Slide 6: 安裝Python
注意紅框中的選項

## Slide 7: 安裝Python

## Slide 8: 安裝Python
安裝的路徑固定在 C:\Python\Python310

## Slide 9: 安裝Python

## Slide 10: Python安裝後測試

## Slide 11: Python安裝後測試

## Slide 12: Python安裝後測試
在命令列中打上 python
確認有出出現紅框的訊息

## Slide 13: Python安裝後測試
退出 python
在命令列中打上 exit()

## Slide 14: 安裝Python必要套件
C:\>O:
O:\>cd python
O:\python>dir

## Slide 15: 安裝Python必要套件
C:\>O:
O:\>cd python
O:\python>pip install –r requirement.txt

## Slide 16: 安裝Python必要套件
看到 Successfully installed ….即代表成功安裝必要套件

## Slide 17: 載入Autolisp
在Autocad命令列中打 AP

## Slide 18: 載入Autolisp
載入call_python.lsp這支autolisp程式

## Slide 19: Autolisp設為自動載入
每次啟動皆載入Autolisp的設定

## Slide 20: Autolisp設為自動載入
把O:\autolisp\資料夾下的Autolisp全部都加入

## Slide 21: Autolisp設為自動載入

## Slide 22: Autolisp設為自動載入

## Slide 23: Autolisp設為自動載入
把O:\autolisp加入到支援檔搜尋路徑中

## Slide 24: 設定token的路徑為 c:\odoo\config
複製 token.yaml

## Slide 25: 設定token的路徑為 c:\odoo\config
1. 在 C: 建立 \odoo\config 資料夾
2. 貼上 token.yaml

## Slide 26: 設定token的路徑為 c:\odoo\config
1. 在token.yaml上按mouse右鍵
2. 選開啟檔案

## Slide 27: 更改token
1. 選擇記事本

## Slide 28: 更改token
把 引號(‘’)內的字串換成我私下給大家的
這是進入Odoo的Key

## Slide 29: 載入CUIX
兩個方法
點選上方紅框的 管理使用者介面
或在命令列打 CUI

## Slide 30: 載入CUIX

## Slide 31: 載入CUIX
在O:\cuix\中點選 odoo.cuix

## Slide 32: 載入CUIX

## Slide 33: 成功載入CUIX後，出現如下工具列

## Slide 34: 工具列各功能說明
把Excel貼過來的Table，更改格式與顏色

## Slide 35: 工具列各功能說明
O1: 把Odoo的基本資料存成CSV
也可以在命令列輸入O1

## Slide 36: 工具列各功能說明
O2: 利用彈跳視窗，更新圖框中的材料、顏色、加工方式
也可以在命令列輸入O2

## Slide 37: 工具列各功能說明
O3: 把圖框中的資訊，包含Table存入Odoo BOQ中
也可以在命令列輸入O3

## Slide 38: Odoo BOQ查詢

## Slide 39: 工具列各功能說明
O4: 把Odoo的BOQ轉存到請購單中
也可以在命令列輸入O4

## Slide 40: 工具列各功能說明
L0: 建立Odoo與AutoCAD橋樑
L1: 整合原先O1與O2，設定圖框材料、顏色、加工方式
L3: 與O3一樣，但有多配置時，速度比O3快幾百倍
L4:與O4一樣，但有多配置時，速度比O4快好幾倍

## Slide 41: 執行順序說明
第一次執行: 請先在AutoCAD 中執行 LREG
之後先執行 L0，再執行 L1/L3/L4

## Slide 42: Odoo BOQ相關設定

## Slide 43: Odoo色號與顏色設定